มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2				ประจำปีการศึกษา 2545

สอบวันที่  18  กุมภาพันธ์  2546					เวลา     13.30-16.30 น.

วิชา   223-373 Water Supply Engineering and Design		ห้องสอบ    A205

คำชี้แจง	1.  ข้อสอบมีทั้งหมด 2 Parts คะแนนรวม 100 คะแนน (คะแนนสุทธิ 25 คะแนน)

- Part A มีข้อสอบ 2 ข้อ จำนวน 9 หน้า คะแนนรวม 60 คะแนน (คะแนนสุทธิ 15 คะแนน)

- Part B มีข้อสอบ 4 ข้อ จำนวน 9 หน้า คะแนนรวม 40 คะแนน (คะแนนสุทธิ 10 คะแนน)

2.  ให้ทำข้อสอบทุกข้อโดยทำในที่ว่างที่เว้นไว้ให้เท่านั้น

3.  อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข เอกสาร หนังสือ หรือตำราใดๆ เข้าห้องสอบได้

4.  ห้ามหยิบหรือยืมสิ่งของใดๆ ของผู้อื่นในห้องสอบ

Part A

ชื่อ-สกุล………………………….……………………รหัสนักศึกษา…………………

| ข้อที่ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 12 |  |
| 1.2 | 8 |  |
| 2.1 | 15 |  |
| 2.2 | 5 |  |
| 2.3 | 20 |  |
| รวม | 60 |  |

อ.พจณีย์  อินทสโร

ผู้ออกข้อสอบ

- ระบบท่อน้ำเย็นสำหรับอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งซึ่งมีความสูง 6 ชั้น แต่ละชั้นสูง 3.2 เมตร ทำการจ่ายน้ำโดยใช้ระบบถังอัดความดัน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยท่อดิ่งจำนวน 5 ท่อ แต่ละชั้นมีจำนวนเครื่องสุขภัณฑ์ 60 FU โถส้วมที่ใช้เป็นแบบ flush value  หากท่อแยกในแต่ละชั้นต้องจ่ายน้ำให้กับเครื่องสุขภัณฑ์ตามหน่วยสุขภัณฑ์ดังที่กำหนดให้ และต้องการแรงดันน้ำต่ำสุด 1.2 บาร์  ท่อชั้นล่างมีความยาวดังนี้

AB = 15 เมตร	BC = 20 เมตร	    BE = 5 เมตร		CD = EF = FG = 25 เมตร

## จงคำนวณ

  - ขนาดของท่อดิ่งและท่อชั้นล่างของระบบน้ำเย็นสำหรับอาคารนี้ (12 คะแนน)

  - ความดันต่ำสุดของถังอัดความดันเพื่อให้จ่ายน้ำให้กับอาคารได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ความยาวสมมูลของข้อต่อและข้องอต่างๆ มีค่าเท่ากับ 30% ของความยาวจริงของท่อ 
(8 คะแนน)

รูปที่ 1

- อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งมีความสูง 12 ชั้น มีระบบจ่ายน้ำแบบผสม ดังแสดงในรูปที่ 2  เนื่องจากความสูงของถังเก็บน้ำไม่เพียงพอสำหรับการให้ความดันกับเครื่องสุขภัณฑ์ซึ่งอยู่ชั้นบน  (ชั้นที่ 11 และ 12)  ดังนั้นการจ่ายน้ำในชั้นที่ 11 และ 12 จึงใช้ระบบถังอัดความดัน กำหนดให้แต่ละชั้นของอาคารมีเครื่องสุขภัณฑ์อยู่ 50 ชุด เครื่องสูบน้ำซึ่งสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำเหนือชั้นดาดฟ้าอยู่ในระดับเดียวกับถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยความสูงของปลายท่อจ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำเหนือชั้นดาดฟ้าเทียบจากเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 55 เมตร และความดันลดเนื่องจากความเสียดทานของท่อส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำเท่ากับ 15 เมตร

# จงคำนวณ

  - ขนาดของเครื่องสูบน้ำทั้ง 2 เครื่องที่ใช้สูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำเหนือชั้นดาดฟ้า โดยเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพเท่ากับ 65% ให้ระบุอัตราการสูบ แรงดันสุทธิ และกำลังของมอเตอร์ที่ใช้ (15 คะแนน)

  - ปริมาตรของถังเก็บน้ำเหนือชั้นดาดฟ้า (5 คะแนน)

  - ขนาดของระบบถังอัดความดัน (pressure tank system) ที่มีลมอัดอยู่ประมาณ 1/3 ของความสูงของถังแบบนอน กำหนดให้ความดันภายในถังอัดความดันเท่ากับ 3.5 บาร์ ใช้เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสูบน้ำเท่ากับ 70% ทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำไปยังถังอัดความดัน หากไม่คิดความดันลดของท่อเนื่องจากความสูงและความเสียดทานระหว่างถังเก็บน้ำถึงถังอัดความดัน ให้ระบุกำลังของมอเตอร์ที่ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ และปริมาตรของถังอัดความดัน (20 คะแนน)

### รูปที่ 2

Part B	อ.เทอดพงศ์  ศรีสุขพันธุ์

| ข้อ | คะแนน | คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 16 |
| 2 |  | 8 |
| 3 |  | 8 |
| 4 |  | 8 |
| รวม |  | 40 |

1) ให้อธิบายองค์ประกอบของถังกวนเร็ว และ ถังกวนช้า แบบ Mechanical Type พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการออกแบบมาอย่างละเอียด 							        (16 คะแนน)

2) ให้หาขนาดถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมวาดภาพประกอบ เมื่อกำหนดให้

- Qmax			=	0.5	m3/s

- Surface Loading Rate	=	50	m3/m2/d

- Water Depth		=	5	m

- W/L			≯	1:5

- D/L			≯	1:15

- ไม่ต้องตรวจสอบ Fr และ Re

- ออกแบบจำนวน 2 ถัง ต่อขนานกัน				         (8 คะแนน)

3) ให้หาระยะติดตั้งของ gullet ในถังกรองทราย ทั้งระดับความสูงจากผิวหน้าทราย และระยะห่างระหว่าง gullet พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ เมื่อใช้ gullet ที่มีขนาด B=12” , W=7” และถังกรองทรายมีความกว้างเท่ากับ 3.5 m และยาวเท่ากับ 7.0 m ในแต่ละ filer มีจำนวน gullet 4 ราง และใช้ทรายกรองความลึกเท่ากับ 0.60 m.						          (8 คะแนน)

4) ให้หาจำนวนถาดและระยะห่างระหว่างแต่ละถาดสำหรับ Tray Aerator ที่มีเวลาสัมผัสอากาศไม่น้อยกว่า 1.2 sec. และความสูงของ Tray Aerator ไม่เกิน 2.5 m 		         (8 คะแนน)